附件一：仪器设备技术要求

三轴振动传感器

数量：1套

主要技术指标:（★为关键技术指标）

振动传感器用在振动试验中监测实验件的共振

电压型传感器(6通道)。

★灵敏度：约50mv/g ，或100mv/g;

量程：不小于50g;

★频率响应:不小于4.5KHz;

★谐振频率:不小于25KHz;

★温度范围: 不低于-50~85℃;

重量: 不大于15g;

每个传感器为3轴(3通道).

连接线长： 不小于5米；

电荷型传感器(6通道)

★灵敏度：约2pc/g ;

量程：不小于100g;

★频率响应:不小于4KHz;

★谐振频率:不小于30KHz;

★温度范围: 不低于-60~120℃;

每个传感器为单轴；

连接线长： 不小于5米；

质保期：不小于一年。

交货期限：签订合同后8周内；