电化学工作站技术要求

设备数量：3台。

一、主要技术指标

仪器架构						恒电位仪、恒电流仪、交流阻抗频谱仪，F型

槽压							±15V

电位扫描范围					±12.8V

CV最小电位增量				0.0125mV

电位控制精度					<±0.5mV

电位控制噪声					<0.01mV

电位上升时间					<0.00025mS

电位测量零位 					自动校正

电位更新及阻抗采集速率		10MHz

电位测量低通滤波器	    	自动或手动设置

电位测量精度               	满量程的0.1%

扫描速度						0.000001V/S～20000V/S

参比电极输入阻抗//电容		>1013Ω//<10pF

最大恒电流输出 				±0.5A

输入偏置电流					<0.1pA

电流测量分辨率  				电流量程的0.00076%，最小0.2fA

电流测量零位					自动校正

电流测量量程					1pA～0.5A(25档)

前置放大倍数					5×10×100

电流测量最高灵敏度 			1×10-12A/V

电流测量精度               	满量程的0.1%

电流测量低通滤波器			自动或手动设置

方波伏安法频率	   			1Hz～100kHz

交流伏安法频率				0.1Hz～10kHz

SHACV频率                   0.1Hz～5kHz

交流阻抗谱频率				0.00001Hz～1MHz（11个频段）

正弦波幅度  					0.01mV～2.3V

CA和CC脉冲宽度				0.1mS～1200S

DPV脉冲宽度					0.05mS～64S

IR降补偿                    自动或手动设置（10Ω~1MΩ）

多阶跃循环次数				1000次

限压反馈恒流换向时间			<0.1mS

恒流限压循环周期				0.1S～100000S

脉冲电镀//最小脉宽    		八相脉冲可正可负//0.05mS

电池全容量充电工步			激活、恒流、恒压、涓流

双通道高速ADC					18bit@1Msps

最大数据长度					20000000点

通氮搅拌及敲击控制输出		二路开关量信号（+5V/10mA）

扩展输出						二路光电隔离数字量信号

储能电化学测量保护模式		极性、电压、电流、时间、链路

电极智能柔性保护           	电压超载、电流超载

二、电化学方法

1、线性扫描伏安法LSV

2、线性扫描溶出伏安法

3、线性扫描循环伏安法LCV

4、阶梯伏安法SV

5、阶梯溶出伏安法

6、阶梯循环伏安法SCV

7、方波伏安法SWV

8、方波溶出伏安法

9、方波循环伏安法SWCV

10、差示脉冲伏安法DPV

11、差示脉冲溶出伏安法

12、常规脉冲伏安法NPV

13、差示常规脉冲伏安法DNPV

14、单电位阶跃计时电流法CA

15、单电位阶跃计时电量法CC

16、多电位阶跃计时电流法

17、多电位阶跃计时电量法

18、恒电位电解I-T曲线

19、恒电位电解Q-T曲线

20、恒电位溶出I-T曲线

21、恒电位溶出Q-T曲线

22、控制电位电解库伦法

23、差分脉冲电流检测

24、双差分脉冲电流检测

25、三脉冲电流检测

26、积分脉冲电流检测

27、开路电位E-T曲线OCPT

28、电位溶出E-T曲线

29、单电流阶跃计时电位法CP

30、多电流阶跃计时电位法

31、控制电流E-T曲线

32、镀锡量测定

33、脉冲电镀法

34、电镀电位监测

35、交流伏安法ACV

36、交流溶出伏安法

37、交流循环伏安法ACCV

38、二次谐波交流伏安法

39、傅里叶变换交流伏安法

40、塔菲尔图Tafel

41、点蚀电位

42、环形扫描

43、电流扫描计时电位法

44、交流阻抗谱EIS

45、交流阻抗-电位

46、交流阻抗-时间

47、微分电容-电位

48、微分电容-频率

49、高阻电位计

50、零阻电流计

51、电池恒流充电

52、电池恒流放电

53、电池恒流循环充放电

54、半电池恒流阳极极化

55、半电池恒流阴极极化

56、半电池恒流循环极化

57、电池全容量分段充电

58、电池全容量分段放电

59、恒流限压快速循环充放电

60、氯离子浓度监测

61、宏电池电流监测

62、电偶腐蚀

63、电化学噪声

64、循环伏安发光检测（需与发光检测仪联机）

*宏方法：用户可自编脚本进行多种电化学方法的组合运行