### 火焰蔓延平台技术参数

“液面火蔓延平台”主要模拟海上溢油的燃烧环境与行为特性
和用于现场燃烧法处理海上溢油的相关技术研究与开发，该实验系统主要由液体火蔓延试验装置、排烟系统和测试系统三部分组成：

一、液体火蔓延实验装置为长*宽*高为1000mm*40mm*100mm的巨形油槽，油槽由钢板构成，油槽中部为耐火玻璃（石英玻璃）构成的观察窗；试压平台直接安装导轨，可以左右调节。石英玻璃：尺寸440mm*120mm，长时间耐高温1100℃，短时间耐高温1450℃，熔点1750℃，二氧化硅含量99.99%，可透红外、紫外线90%，莫氏硬度7级。实验平台材质为不锈钢，尺寸1800mm*750mm*1100m，具备高低调节功能，油槽和试验平台设有收集废液装置。

二、排烟系统由集烟罩和风机构成。集烟罩尺寸1800mm*800mm，风管尺寸500mm*500mm；排烟风机：采用防爆排烟风机，进口风速5.54m/s，需要对排出的烟气进行无害化处理。

三、测试系统：采用组态软件6.55（512点位）、鸿格模块（8点位）、铂铑合金热电偶组成，铂铑合金热电偶共15只，测量温度：0~1600℃；允许偏差△t℃：±1.5℃或±0.25%t。在油槽内部高80mm水平面上沿中心线间隔40mm等间距布置，其中有一半沿垂直方向向下以10mm间隔也布置铂铑合金热电偶，如图。油槽具有加热系统，根据试验需求调节温度(功率：220V/1500W，材质：全不锈钢304钢管，16MM管径，可调温度范围额：10~99℃) 。