# 上海海事大学吧台家具技术要求

一、货物名称、产品数量、主要规格参数、交货时间及交货地点

（1）货物名称：吧台家具

（2）产品名称、规格、材质要求、数量：

| 区域 | 名称 | 规格 | 主要材质 | 颜色 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大学生活动中心 | 前吧台 | 长X宽X高：4700X1000X1200mm | 船用家具板材，人造大理石台面厚度20mm，304不锈钢五金配件。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 不锈钢工作台 | 长X宽X高： 1500X680X760mm | SUS304材质，台面厚度2.0mm,拉丝处理,带嵌入式保温冰桶，带双水池，1个酒瓶存槽，整体USPH标准订做 | 拉丝表面 | 1套 |
|  | 后吧台 | 长X宽X高： 5500X600X800mm | 船用家具板材，人造大理石台面厚度20mm，304不锈钢五金配件。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 侧吧台 | 长X宽X高： 1500X1000X1200mm | 船用家具板材，人造大理石台面厚度20mm，304不锈钢五金配件。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 后壁柜 | 长X宽X高： 5350X400X700mm | 船用家具板材，内置LED灯饰。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 前吊架 | 长X宽X高： 5200X460X840mm | 船用家具板材，钢质吊架。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 啡咖台 | 长X宽X高： 3800X650X1200mm | 船用家具板材，钢质支架。 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 木制天花板 | 长X宽： 5500X3300mm | 环保多层板，PVC贴面 | 根据效果图 | 1套 |
|  | 瓷砖地面 | 长X宽： 5500X3100mm | 诺贝尔或东鹏品牌瓷砖 | 暖白 | 1套 |
|  | 插座，灯饰，开关 | -- | 插座电路电线用国标2.5平方铜钱，安全承载电流25A以上。插座开关用西门子品牌。 | --- | 1套 |

（3）主要规格技术参数：详见附件三：设计图及效果图；

（4）交货期限：2017年12月30日前；

（5）交货地点：上海市浦东新区浦东大道2600号大学生活动中心教室。

二、报价单位资质要求：

（1）具有独立的法人资格，具有船舶舾装和船舶设备安装资质；

（2）供应商的注册资金必须在人民币600万元以上。

（3）供应商所投产品需通过ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；

（4）近三年以来，具有豪华游轮吧台设计和安装经验。熟悉欧美豪华游轮不锈钢工作台USPH制造与安装标准， 具备船舶家具制作安装能力。

三、报价文件的组成

1、营业执照（扫描件）；

2、报价单（盖章扫描件）；

3、资质文件（扫描件）；

4、货物设计方案（盖章扫描件）；

5、项目实施方案（盖章扫描件）；

6、业绩案例（合同扫描件）；

四、送样要求：各报价单位应于本比选采购项目报价截止前，将船用家具板材，不锈钢工作台台面、不锈钢五金配件的主要材质样品送达上海港湾学校（上海市浦东新区浦东大道2600号），由相关负责老师接收。比选采购结束后除中标单位以外，其余单位接到通知后自行上门取走。负责老师：李老师，联系方式：13585785821；如报价单位未按时送样，取消比选资格。

五、安装要求：中标单位要包含上门安装服务，现场连接水电并调试合格。电气连接需要符合国标。

六、质量验收要求：

（1）所有家具均为环保产品，符合国家最新检测标准，符合船用家具标准， 不锈钢工作台要符合USPH《Vessel Sanitation Program 2011 Construction Guidelines》标准，超卓耐用。

（1）中标单位提供的所有货物必须符合国家标准，尺寸规格、材质及颜色必须符合本技术要求。

（2）如校方对中标单位所提供的家具有疑义，中标单位必须接受校方要求的第三方检测机构对产品的安置区域进行检测，检测费用全部由中标单位负责，如果检测结果不达国家标准，校方不支付货款。

七、质保要求：所有产品均提供不少于1年的免费保修服务。